## Slide 1: Robotik VL2a Kinematik
Notes: Was ist Kinematik?
Die Kinematik (altgriech. κίνημα kinema ‚Bewegung‘) ist ein Gebiet der Mechanik, das die Bewegung von Körpern rein geometrisch beschreibt. Kräfte, Dynamik werden nicht berücksichtigt.
Die Kinematik beschreibt somit die Bewegungsmechanik eines Roboters.
Bewegungsform der Achsen, Gelenktypen
Translatorische Achsen rotatorische Achsen 2. Anordnung der Achsen zueinander Reihenfolge der Anordnung von rotatorischen sowie translatorischen Achsen Lage der Drehachsen von rotatorischen Achsen, Lage der Verschiebungsrichtung bei translatorischen Achsen

## Slide 2: Inhalt
Mechanische Komponenten
  Gelenktypen
  Arbeitsraum

## Slide 3: Gelenktypen (1)
Rotationsgelenk (R)
Die Drehachse bildet einen rechten Winkel mit den Achsen der beiden angeschlossenen Glieder.
Beispiel
  Ellbogengelenk

## Slide 4: Gelenktypen (2)
Torsionsgelenk (T)
Die Drehachse des Torsionsgelenks verläuft parallel zu den Achsen der beiden Glieder.
Beispiel
  Unterarmdrehung

## Slide 5: Gelenktypen (3)
Revolvergelenk (V)
Das Eingangsglied verläuft parallel zur Drehachse, das Ausgangsglied steht im rechten Winkel zur Drehachse.
Beispiel
  Schultergelenk (Arm nach vorne)

## Slide 6: Gelenktypen (4)
Lineargelenk (L)
Lineare Gelenke bewirken eine gleitende oder fortschreitende Bewegung entlang der Achse.
auch
  Translationsgelenk, Schubgelenk oder prismatisches Gelenk

## Slide 7: Arbeitsraum(1)
Arbeitsraum
  Der Arbeitsraum besteht aus denjenigen Punkten im 3D Raum, die von der Roboterhand angefahren werden können. Hierzu sind drei Freiheitsgrade in der Bewegung, also mindestens drei Gelenke erforderlich.
Grundform des Arbeitsraums
  Die Grundform des Arbeitsraums ist der Arbeitsraum, der sich ergeben würde, wenn man die gegenseitige Behinderung der Arme des Roboters und die Begrenzung der Gelenkwinkel nicht berücksichtigt.

## Slide 8: Arbeitsraum (2)
z
x
y
P(r,a,b)
a
b
z
y
P(x,y,z)
z
x
y
P(r,a,z)
r
a
x
Kartesische Koordinaten
Zylinderkoordinaten
Kugelkoordinaten
Räumliche Koordinatensysteme

## Slide 9: Arbeitsraum (3)
Arbeitsraum im kartesischen Koordinatensystem
Beispiel 1:
R = Rotationsgelenk
T = Torsionsgelenk
V = Revolvergelenk
L = Lineargelenk
Notes: X,y,z pro Antrieb eine Dimension

## Slide 10: Arbeitsraum (4)
Arbeitsraum im kartesischen Koordinatensystem
Beispiel 2:
R = Rotationsgelenk
T = Torsionsgelenk
V = Revolvergelenk
L = Lineargelenk
Notes: Portalroboter,
Meist große Dimensionen und große Kräfte

## Slide 11: Arbeitsraum (5)
Arbeitsraum im Zylinderkoordinatensystem
Beispiel 3:
R = Rotationsgelenk
T = Torsionsgelenk
V = Revolvergelenk
L = Lineargelenk

## Slide 12: Arbeitsraum (6)
SCARA Roboter bei der Prüfung von Leuchtmittel
Arbeitsraum im Zylinderkoordinatensystem
Roboter vom Typ „SCARA“
Notes: 4 Achsen, Gelenke,
schnellen und wiederholgenauen Bewegung speziell
Montage- und Fügeaufgaben sowie für Pick-and-Place-Anwendungen,
bei der ein Bauelement von einem Platz zum anderen gebracht wird
Seine Stärke ist das horizontale Transportieren und vertikale Fügen mit eher geringen Fügekräften

## Slide 13: Arbeitsraum (7)
Arbeitsraum im Kugelkoordinatensystem
Beispiel 4:
R = Rotationsgelenk
T = Torsionsgelenk
V = Revolvergelenk
L = Lineargelenk
Notes: Torsion oft schwierig von Rotation zu unterscheiden -> Überlegung wo sind die Drehachsen?

## Slide 14: Arbeitsraum (8)
Arbeitsraum im Kugelkoordinatensystem
Beispiel 5: Gelenkarm-Roboter
R = Rotationsgelenk
T = Torsionsgelenk
V = Revolvergelenk
L = Lineargelenk

## Slide 15: Arbeitsraum (9)
Arbeitsraum im Kugelkoordinatensystem
Roboter vom Typ „PUMA“
Notes: 6 Achsroboter am weitesten verbreitet
Programmable Universal Machine for Assembly

## Slide 16: Beispiele für Arbeitsräume (1)

## Slide 17: Beispiele für Arbeitsräume (2)

## Slide 18: Paralleler Roboter
Stewart-Plattform
6 Freiheitsgrade
  3 rotatorisch
  3 translatorisch
Anwendungsfelder:
  Fahr- und Flugsimulatoren
  Krantechnologie
  Medizin
  Teleskope

## Slide 19: Übung
Beschreiben Sie die Roboterkinematik des Kuka youbots:
  Wie viele / welche Achsen (Bezeichnung, Abkürzung)
  Zeichnen Sie ein Schaubild mit der
  Anordnung und den korrekten Symbolen
  Wie sieht der Arbeitsraum aus?