## Slide 1: Robotik VL2b ABB Roboter

## Slide 2: Inhalt
ABB Robotersystem
  Komponenten
  Beispiele
Koordinatensysteme am Roboter
  Basis, Welt, Tool, Werkobjekt
Programmierung
  Bewegungsbefehle
  Programmstruktur
Programmierumgebung
  Robotstudio

## Slide 3: ABB Robotersystem
Robotersystem besteht aus:
  Robotermechanik (6 Achsen)
  https://new.abb.com/products/robotics/de/industrieroboter
  sfdsf
IRB 120
Traglast 3kg,
Reichweite 0,58m
IRB 8700
Traglast bis 800kg,
Reichweite 4,2m

## Slide 4: ABB Robotersystem
  Steuerung IRC5
  - Single Controller
  - Compact Controller
  - Paint
  Bedienpanel
    - Flexpendant

## Slide 5: Koordinatensysteme am Roboter
Kartesisches Koordinatensytem
  Rechtshändiges System (Rechte Hand Regel)
  3 Achsen orthogonal

## Slide 6: Koordinatensysteme am ABB Roboter

## Slide 7: Koordinatensysteme am ABB Roboter

## Slide 8: Koordinatensysteme am Roboter
  Weltkoordinaten: Fest mit der Welt (Fußboden) verbunden.
  Basiskoordinaten (base frame): Fest mit dem Sockel des Roboters verbunden, relativ zu Weltkoordinaten definiert, oft damit identisch.
  Anwenderkoordinaten (user frame): Mit einer Aufnahmevorrichtung für Werkstücke verbunden, relativ zu Weltkoordinaten definiert.
  Werkobjektkoordinaten (object frame): Mit einem Werkstück verbunden, relativ zu Anwenderkoordinaten definiert.
  Handflanschkoordinaten (tool0): Mit dem Handflansch verbunden, mitbewegt und über die kinematisch Kette der Gelenke relativ zu den Basiskoordinaten festgelegt.
  Werkzeugkoordinaten (tool frame): Relativ zu den Handflanschkoordinaten definiert.

## Slide 9: Programmierung
Programmiersprache: Rapid
Programmierung
  am Flexpendant
  im RobotStudio
Bewegungsbefehle
  MoveJ: MoveJoint
  MoveL: MoveLinear
  MoveC: MoveCirc

## Slide 10: Programmierung
MoveJ ToPoint, Speed, Zone, Tool [\WObj] [\TLoad]
Bsp: MoveJ pHome, v1000, z50, tKuli;
MoveL ToPoint, Speed, Zone, Tool [\WObj] [\TLoad]
Bsp: MoveL pHome, v1000, z50, tKuli;
MoveC CirPoint ToPoint, Speed, Zone, Tool [\WObj] [\TLoad]
Bsp: MoveL p1, v500, fine, tool1;
MoveC p2, p3, v500, z20, tool1;
MoveC p4, p1, v500, fine, tool1;

## Slide 11: Programmierung
Datenstruktur Robtarget
CONST robtarget pHome:=
[[1168.84,0.38,1542.52],
[0.502189,0.000321561,0.864757,0.000553707],
[0,0,0,0],
[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget pHome:=
pos: [[x,y,z],
rot: [q1,q2,q3,q4],
robconf: [cf1,cf4,cf6,cfx],
extax: [eax_a, eax_b, eax_c, eax_d, eax_e, eax_f]];

## Slide 12: Programmierung
Programmierumgebung: Rapid
Download unter:
https://new.abb.com/products/robotics/de/robotstudio/downloads