## Slide 1: Inhalt
Geometrisches Modell
  Einsatzbereiche
  Klassifizierung
  Beispiele
Kinematisches Modell
  Kinematische Kette
  Denavit-Hartenberg Konvention
  Direktes Kinematisches Problem
  Beispiele

## Slide 2: Geometrisches Modell
Einsatzbereiche
Graphisch Darstellung von Körpern
Ausgangspunkt der Abstandsmessung und Kollisionserkennung
Grundlage zur Berechnung der Bewegungen von Körpern
Grundlage zur Ermittlung der wirkenden Kräfte und Momente

## Slide 3: Geometrisches Modell
Klassifizierung
Nach Raum
  2D Modelle
  2,5D Modelle
  3D Modelle
Nach Grundprimitiven
  Kanten- bzw. Drahtmodelle
  Flächen- bzw. Oberflächenmodelle
  Volumenmodell

## Slide 4: Geometrisches Modell
Beispiel: Blockwelt
Die Körper werden durch einhüllende Quader dargestellt.
wird in den ersten Schritten der Kollisionsvermeidung benutzt.
Klasse: 3D, Volumen bzw. Flächen
Unimate PUMA 260 – Blockwelt-Modell

## Slide 5: Geometrisches Modell
Beispiel: Kantenmodell
Die Körper werden durch Polygonzüge (Kanten) dargestellt.
wird zur schnellen Visualisierung benutzt.
Klasse: 3D, Kanten bzw. Flächen
Unimate PUMA 260 – Kantenmodell

## Slide 6: Geometrisches Modell
Beispiel: Volumenmodell
Die Körper werden genau dargestellt.
wird für die Ermittlung der genauen Werte der Kollisionserkennung benutzt.
Darstellung in der Animation.
Klasse: 3D, Volumen
Unimate PUMA 560 – Volumenmodell
Notes: Modelle zur Kollisionserkennung:
Kantenmodelle: Ungeeignet, da Flächen keine Repräsentation
Volumenmodelle: Schnitte Aufwändig
Flächenmodelle: gut geeignet

## Slide 7: Kinematisches Modell
Definition
Das kinematische Modell eines Roboters beschreibt die Zusammenhänge zwischen dem Raum der
Gelenkwinkel (Roboterkoordinaten, Konfigurationsraum)
und dem Raum der
  Lage des Endeffektors in Weltkoordinaten (Arbeitsraum, Kartesischer Raum)
Einsatzbereiche
Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Gelenkwerten und Stellungen des Roboters
Erreichbarkeitsanalyse
Relation zwischen Körpern des Roboters (Selbstkollision)
Relation zur Umgebung (Kollisionserkennung)
Notes: „Vorschrift zur Bewegung der geometrischen Körper“

## Slide 8: Kinematische Kette
Definition
Eine kinematische Kette wird von mehreren Körpern gebildet, die durch Gelenke kinematisch verbunden sind (z. B.: Roboterarm).
Typen
Offene kinematische Kette
Geschlossene kinematische Kette

## Slide 9: Kinematische Kette
Gelenke
Endeffektor
Roboter Basis
Armelemente (Glieder)
Elemente der kinematischen Kette

## Slide 10: Kinematische Kette
Konventionen
Jedes Armelement entspricht einem starren Körper.
Jedes Armelement ist mit dem nächsten durch ein Schub- oder Rotationsgelenk verbunden.
Jedes Gelenk hat nur einen Freiheitsgrad (rot. oder transl.)
Kinem. Parameter = Gelenk- & Armelementparameter

## Slide 11: Kinematische Kette
Beschreibung
Zur Beschreibung der Kinematik eines Roboters (kinematische Kette) ist die Lage jedes einzelnen Armelements bezogen auf ein Referenzsystem zu definieren:
  Roboterbasis OKSBasis
  Armelement 1 OKSArm1
  … …
  Armelement 6 OKSArm6

## Slide 12: Kinematische Kette
Vorgehen zur Beschreibung
In jedes Armelement wird ein festes lokales Koordinatensystem gelegt (Objektkoordinatensystem OKS).
Ursprung des Koordinatensystems liegt in dem Armgelenk, welches das jeweilige Armelement bewegt.
Für jedes Armelement muss eine Transformationsmatrix bestimmt werden, die das jeweilige lokale Koordinatensystem in das Bezugskoordinatensystem überführt.
Überführung der lokalen Koordinatensysteme in das Bezugskoordinatensystem durch Beschreibungsvektor oder 4x4 homogene Transformationsmatrix.

## Slide 13: Kinematische Kette
Parameter der kinematischen Kette
Für jedes Armelement muss eine Transformationsmatrix zum Bezugskoordinatensystem bestimmt werden:
  3 Rotationsparameter
  3 Translationsparameter
 6 Parameter pro Armelement mit Gelenk

## Slide 14: Denavit-Hartenberg-Konvention
Literatur: Denavit, Hartenberg: ”A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Bases on Matrices”, Journal of Applied Mechanics, 1955, vol 77, pp 215-221
Ziel
Reduktion der Parameter zur Beschreibung eines Armelementes mit Gelenk.
Eigenschaften
Systematische Beschreibung der Beziehungen (Translationen und Rotationen) zwischen benachbarten Gelenken
Reduktion der Anzahl Parameter von 6 auf 4

## Slide 15: Kinematisches Modell
Die Transformation vom OKS des i-ten Armelements auf das OKS des (i-1)-ten Armelements erfolgt nach der Denavit-Hartenberg-(DH-)Konvention:
die Koordinatensysteme liegen in den Bewegungsachsen
die zi-Achse liegt entlang der Drehachse des i+1-ten Gelenks
die xi-Achse steht senkrecht zur zi-1-Achse und zeigt von ihr weg
die yi-Achse bildet mit den anderen ein rechtshändiges Koordinatensystem
i  {Basis,1,...,n}

## Slide 16
Gelenk i
Gelenk i + 1
Armelement i
Armelement i+1
Armelement i-1
Festlegung der Koordinatensysteme und Parameter
Denavit-Hartenberg-Konvention
zi-1
zi
Notes: Jedes Armelement i ist durch zwei begrenzende Gelenke i und i+1 eingebunden Die zi-1-Achse liegt entlang der Bewegungsachse des i-ten Armelements

## Slide 17
Gelenk i
Gelenk i + 1
Armelement i
zi
Armelement i+1
Armelement i-1
Denavit-Hartenberg-Konvention
ai
xi
ai-1
xi-1
zi-1
Festlegung der Koordinatensysteme und Parameter
Notes: Die xi-Achse steht senkrecht zur zi-1 - und zi – Achse und zeigt von ihr weg Die Armelementlänge ai beschreibt den Abstand von zi-1 zu zi

## Slide 18
Gelenk i
Gelenk i + 1
Armelement i
zi
Armelement i+1
Armelement i-1
Denavit-Hartenberg-Konvention
ai
xi
i
ai-1
xi-1
zi-1
Festlegung der Koordinatensysteme und Parameter
Notes: Die Armelementverwindung beschreibt den Winkel von zi-1 zu zi um xi
Die Armelementverwindung 𝛼_𝑖 beschreibt den Winkel von zi-1 zu zi um xi

## Slide 19
Gelenk i
Gelenk i + 1
Armelement i
zi
Armelement i+1
Armelement i-1
Denavit-Hartenberg-Konvention
ai
xi
i
ai-1
xi-1
zi-1
di
Festlegung der Koordinatensysteme und Parameter
Notes: Die Armelementverwindung beschreibt den Winkel von zi-1 zu zi um xi Der Gelenkabstand ist der Abstand zwischen der xi-1 –Achse und xi –Achse entlang der zi-1–Achse
Die Armelementverwindung 𝛼_𝑖 beschreibt den Winkel von zi-1 zu zi um xi Der Gelenkabstand 𝑑_𝑖 ist der Abstand zwischen der xi-1 –Achse und xi –Achse entlang der zi-1–Achse

## Slide 20
Gelenk i
Gelenk i + 1
Armelement i
zi
Armelement i+1
Armelement i-1
Denavit-Hartenberg-Konvention
ai
xi
i
ai-1
xi-1
zi-1
di
i
Festlegung der Koordinatensysteme und Parameter
Notes: Der Gelenkwinkel i ist der Winkel von xi-1 zu xi um zi-1.
Der Gelenkwinkel 𝜃i ist der Winkel von xi-1 zu xi um zi-1.

## Slide 21: Denavit-Hartenberg-Konvention
DH-Parameter
Parameter | Symbol | Rotationsgelenk | Schubgelenk
Armelementlänge | a | invariant | invariant
Verwindung | α | invariant | invariant
Gelenkabstand | d | invariant | variabel
Gelenkwinkel | θ | variabel | invariant

## Slide 22: Denavit-Hartenberg-Konvention
1. eine Rotation i um die zi-1-Achse damit die xi-1-Achse parallel zu der xi-Achse liegt
DH-Transformation: Transformation OKSi-1 zu OKSi
2. eine Translation di entlang der zi-1- Achse zu dem Punkt, wo sich zi-1 und xi schneiden

## Slide 23: Denavit-Hartenberg-Konvention
3. eine Translation ai entlang der xi-Achse, um die Ursprünge der Koordinatensysteme in Deckung zu bringen
DH-Transformation: Transformation OKSi-1 zu OKSi
4. eine Rotation αi um die xi-Achse, um die zi-1-Achse in die zi -Achse zu überführen

## Slide 24: Denavit-Hartenberg-Konvention
Ai-1,i = Rzi-1(qi) · Tzi-1(di) · Txi(ai) · Rxi(ai)
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ë
é
a
a
q
×
a
×
q
-
a
×
q
q
q
×
a
×
q
a
×
q
-
q
=
1
0
0
0
d
cos
sin
0
sin
a
sin
cos
cos
cos
sin
cos
a
sin
sin
cos
sin
cos
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
DH-Transformation Transformation OKSi-1 zu OKSi
Notes: Reihenfolge der Multiplikation? Wir beginnen mit der Rotation um Theta i und bewegen dann das gedrehte KS um di …
-> Transformationen um bewegte KS -> von links nach rechts!

## Slide 25: Kin. Modell: DH-Parameter
In Matrizenschreibweise lautet die Denavit-Hartenberg (DH) Koordinatentransformation vom Koordinatensystem des Gelenks i (OKSi) in das Koordinatensystem des Gelenks i-1 (OKSi-1):
i-1Ai = Rzi-1(i)  Tzi-1(si) Txi(ai) Rxi(i)‏
Mit

## Slide 26: Denavit-Hartenberg-Konvention
i-1Ai-1 = iAi-1
Inverse DH-Transformation Transformation OKSi zu OKSi-1

## Slide 27: Denavit-Hartenberg-Konvention
BasisSm() = 0A1(1) · 1A2(2) · . . . · m-2Am-1(m-1) · m-1Am(m)
Verkettung von DH-Transformationen
Durch Verkettung der DH-Matrizen lässt sich die Lage der einzelnen Koordinatensysteme bezüglich des Bezugskoordinatensystems bestimmen.
Lage des m-ten Koordinatensystems bezüglich der Basis:

## Slide 28: Direktes kinematisches Problem
Wo ist meine Hand?
Direkte Kinematik:
HIER!
Direktes kinematisches Problem

## Slide 29: Direktes kinematisches Problem
Bestimmung der Lage des Greifers
Aus den DH-Parametern und den Gelenkwinkeln soll die Stellung des Greifers ermittelt werden.
Die Stellung des Greifers (TCP) in Bezug auf das BKS ist gegeben durch:
SBasis,Greifer() = A0,1(1) · A1,2(2) · . . . · An-2,n-1(n-1) · An-1,n(n)
Gelenkwinkel 1,..,n sind vorgegeben  Gleichung ausrechnen

## Slide 30: Beispiel 1
Gelenk ai αi di i
1 a1 0 0 1
2 a2 0 0 2
3 a3 0 0 3
Ai-1,i =
ci -si 0 ai ci
si ci 0 ai si
0 0 1 0
0 0 0 1

## Slide 31: Beispiel 1
A0,3 () = A0,1 A1,2 A2,3 =
c123 -s123 0 a1 c1 + a2 c12 + a3 c123
s123 c123 0 a1 s1 + a2 s12 + a3 s123
0 0 1 0
0 0 0 1
Abkürzungen
  c123 = cos(1+ 2+ 3), s123 = sin(1+ 2+ 3)

## Slide 32: Beispiel 2
A0,1 =
c1 0 -s1 0
s1 0 c1 0
0 -1 0 0
0 0 0 1
Gelenk ai αi di i
1 0 -90 0 1
2 0 90 d2 2
3 0 0 d3 0

## Slide 33: Beispiel 2
A1,2 =
c2 0 s2 0
s2 0 -c2 0
0 1 0 d2
0 0 0 1
Gelenk ai αi di i
1 0 -90 0 1
2 0 90 d2 2
3 0 0 d3 0

## Slide 34: Beispiel 2
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 d3
0 0 0 1
A2,3 =
Gelenk ai αi di i
1 0 -90 0 1
2 0 90 d2 2
3 0 0 d3 0

## Slide 35: Beispiel 2
A0,3 () = A0,1 A1,2 A2,3 =
c1c2 -s1 c1s2 c1s2d3 - s1d2
s1c2 c1 s1s2 s1s2d3 + c1d2
-s2 0 c2 c2d3
0 0 0 1

## Slide 36: Beispiel 3
Gelenk ai ai di i
1 0 90 0 1
2 a2 0 0 2
3 a3 0 0 3

## Slide 37: Beispiel 4
Gelenk ai ai di i
1 0 90 0 1
2 a2 0 0 2
3 0 90 0 3
4 0 -90 d4 4
5 0 90 0 5
6 0 0 d6 6

## Slide 38: Zusammenfassung
Skizze des Manipulators
Identifiziere und nummeriere die Gelenke (1, Letztes Glied = n)
Zeichne die Achsen zi-1 für jedes Gelenk i
Bestimme die Parameter ai (Armlänge) zwischen zi-1 und zi
Zeichne die xi –Achsen
Bestimme die Parameter i (Verwindung um die xi-Achsen)
Bestimme die Parameter di (Gelenkabstand)
Bestimme die Winkel i (Gelenkwinkel) um zi-1-Achsen
Stelle die Gelenk-Transformation-Matrizen Ai-1,i - auf und verknüpfe sie
Direktes kinematisches Problem

## Slide 39: Inverse Kinematik
Algebraische Methoden
  Durch sukzessive Invertierung der Denavit-Hartenberg-Transformations-matrizen und damit Lösung des folgenden Gleichungssystems können nach und nach die einzelnen Gelenkwinkelvektorkomponenten berechnet werden:
  Wobei eine homogene Matrix ist, die die Position und Orientierung des Endeffektors beschreibt.
Geometrische Methoden
  Aufgrund des Wissens über die Geometrie des Roboters wird versucht, zum Beispiel mit Hilfe von Kosinussatz oder Sinussatz den Gelenkwinkelvektor zu berechnen.
Numerische Methoden
  Mit numerischen Methoden wird iterativ versucht, eine Lösung für den Gelenkwinkelvektor zu finden. Lokale Minima oder die Bestimmung eines geeigneten Startwerts sind hier jedoch problematisch.

## Slide 40: Geometr. Inv. Kinematik aus http://informatikdienstleistungen.de/blog/wp-content/uploads/2013/08/Geometrische_inverse_Kinematik.pdf
geg.:
a1, a2, das sind die Längen der Teile 1 und 2 des Roboterarms.
(x,y) das ist die gewünschte Position zu der sich der Roboterarm hinbewegen soll.
ges.:
ϴ1, ϴ2, das sind die Winkel die die Rotationsgelenke 1 und 2 einnehmen müssen um die gewünschte Position des Effektors zu erreichen
Kosinussatz

## Slide 41: Berechnung
=>
Bsp: Effektorpos. P(1,0.5)
a1 = 2, a2 = 1