## Slide 1: VL4 Transformationen
Kinematisches Modell
Transformationen
  Beschreibung von Objekten im Raum
  Transformation von Punkten
  Verkettung
  Homogene Koordinaten
  Quaternionen
  (Denavit Hartenberg-Konvention)

## Slide 2: Kinematisches Modell
Definition
Das kinematische Modell eines Roboters beschreibt die Zusammenhänge zwischen dem Raum der
Gelenkwinkel (Roboterkoordinaten, Konfigurationsraum)
und dem Raum der
  Lage des Endeffektors in Weltkoordinaten (Arbeitsraum, Kartesischer Raum)
Einsatzbereiche
Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Gelenkwerten und Stellungen des Roboters
Erreichbarkeitsanalyse
Relation zwischen Körpern des Roboters (Selbstkollision)
Relation zur Umgebung (Kollisionserkennung)
Notes: „Vorschrift zur Bewegung der geometrischen Körper“

## Slide 3: Beispiel Gelenkwinkelraum

## Slide 4: Beispiel Gelenkwinkelraum

## Slide 5: Übersicht
Ziel: Bewegen der Arme
Kinematik ist die Lehre der geom. und analyt. Beschreibung der Bewegungszustände mechanischer Systeme.
Problem 1: Lokalisierung des TCP
  Direktes kinematisches Problem
Problem 2: Positionierung des TCP
  Inverses kinematisches Problem
  Bahnplanung
Notes: Die Kinematk ein essentieller Bestandteil der Robotik ist.
d.h. die Kinematik dient der Bewegungsbeschreibung eines Körpers in einem Raum wobei die Bewegung durch einen Weg bzw Trajektorie beschrieben kann, welcher sich aus mehreren Bewegungszuständen zusammensetzt. Betrachtet man folgenden Roboterarm (TCP, Gelenke), so kann man die Bewegung des TCP in Form einer Zustandsfolge aus kartesischen Zuständen (Position und Orientierung) beschreiben. Möchten Sie jetzt nun die Bewegung des gesamten Roboters, also dessen Gelenke beschreiben, so benötigen Sie Zustände in Form Gelenkwinkelwerten welchen den Zustand eines Roboters zu jedem Zeitpunkt angeben.
Beispiel direkte Kinematik: Gegeben eine Bewegung im Gelenkwinkelraum. Objekt greifen. Distanzberechnung zum Objekt benötigt die momentan Position des TCP. Direktes Kinematisches Problem. Kollisionsvermeidung.
Beispiel inverse Kinematik: Gegeben eine Bewegung im kartesischen Raum. Objekt greifen. Stellung notwendig m Objektposition zu erreichen. Inverses Kinematisches Problem. Gelenkwinkelbeschränkungen einhalten.

## Slide 6: Problemstellung
Wo ist meine Hand?
Direkte Kinematik:
HIER!

## Slide 7: Problemstellung
Wie bewege ich meine Hand zum Kühlschrank?
Inverse Kinematik:
Bestimmt die Gelenkwinkel

## Slide 8: Inhalt
Mathematische Grundlagen 1
Beschreibung von Objekten und Objektlagen im 3-dim., euklidischen Raum
Orientierungsbeschreibung mit 3x3-Matrix
Homogene 4x4-Matrix
Mathematische Grundlagen 2
Rotation und Translation von Punkten
Verkettete Lagebeschreibung
Duale 3x3-Matrix
Quaternionen

## Slide 9: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Basiskoordinatensystem (BKS)
ein 3-dim. Koordinatensystem wird durch orthogonale Einheitsvektoren
definiert
BKS
z-Achse
y-Achse
x-Achse

## Slide 10: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Basiskoordinatensystem (BKS)
ein 3-dim. Koordinatensystem wird durch orthogonale Einheitsvektoren
definiert
Objektkoordinatensystem (OKS)
jeder starre Körper kann auf ein lokales Koordinatensystem bezogen werden. Das lokale Koordinatensystem wird durch orthogonale Einheitsvektoren
definiert
BKS
z-Achse
y-Achse
x-Achse
BKS
z
x
y
z
x
OKS
y
Notes: Um jedes Objekt und jeden Körper in seiner Pose beschreiben zu können wird für jedes Objekt ein Koordinatensystem definiert und reingelegt.

## Slide 11: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Linksdrehende und rechtsdrehende Koordinatensysteme
Man unterscheidet linksdrehende und rechtsdrehende Koordinatensysteme. Der Drehsinn wird per Definition festgelegt
z
y
x
x = Kreuzprodukt
-z
z
y
x
rechtsdrehendes Koordinatensystem
linksdrehendes Koordinatensystem
Notes: Die Koordinatensystem die verwendet werden, können sowohl links als auch rechtsdrehend sein. Wir verwenden immer rechtsdrehende KS. Konvention einhalten ist sehr wichtig!

## Slide 12: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Rechte-Hand-Regel
Notes: Um rechtsdrehende und linksdrehende Systeme auseinanderhalten zu können dürfen sie auch gerne die rechte Handregel verwenden.

## Slide 13: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Verwendung mehrerer Koordinatensysteme
Zur Beschreibung von Roboteranwendungen werden neben dem BKS zahlreiche lokale Koordinatensysteme verwandt:
  OKS: Objektkoordinatensystem
  EKS: Effektorkoordinatensystem (TCP)
  SKS: Sensorkoordinatensystem
  .
  .

## Slide 14: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Definitionen
Ort eines Objektes bezogen auf ein BKS:
  Ortsvektor vom Ursprung des BKS zum Ursprung des OKS
Orientierung eines Objektes bezogen auf ein BKS:
  Rotationsmatrix zur Abbildung der Einheitsvektoren des OKS auf die Einheitsvektoren des BKS
Lage eines Objektes:
  Ortsvektor und Rotationsmatrix des OKS bezogen auf das BKS

## Slide 15: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Definitionen
Die Lage eines Objektes im 3-dim., euklidischen Raum kann durch ein Tupel von sechs reellen Zahlen beschrieben werden
Die Werte x, y, z sind die Koordinaten des Ursprungs des OKS bezogen auf den Ursprung des BKS (Beschreibung des Ortes)
Die Werte α, β, γ sind die Drehwinkel, die sich auf die Drehachsen beziehen (Beschreibung der Orientierung)

## Slide 16: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Beispiel (1)
Translationsvektor:
Rotationsmatrix : R = Rα • Rβ • Rγ
  αx, βy, γz : Rotationswinkel um die Koordinatenachsen x, y, z
BKS
z
x
y
OKS
z
y
x

## Slide 17: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Effektor
BKS
z
x
y
y
x
z
EKS
Beispiel (2)
Notes: Nimmt man den Roboter hinzu, dann bezieht sich das Objekt auf den Endeffektor (EKS) und dieser wiederum auf die Basis (BKS).

## Slide 18: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Freiheitsgrad f eines Objektes im euklidischen 3D-Raum
Anzahl möglicher unabhängiger Bewegungen in Bezug auf das BKS; (minimale Anzahl von Translationen und Rotationen zur vollständigen Beschreibung der Lage des Objektes)
Für im 3-dim. Raum frei bewegliche Objekte gilt: f = 6 (3 Translationen und 3 Rotationen)

## Slide 19: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Bewegungsfreiheitsgrad F eines Roboters
Freiheitsgrad eines Rotationsgelenks*: FR 3
Freiheitsgrad eines Translationsgelenks: FT = 1
Anzahl der Gelenke eines Roboters: n, i.d.R. n ≥ 6
Bewegungsfreiheitsgrade:
* Rotationsgelenk hier: Rotations-, Torsions-, Revolvergelenke
Notes: Die Freiheitsgrade eines starren Objekts sind dabei nicht zu verwechseln mit den Bewegungsfreiheitsgraden eines Roboters.
Bewegungsfreiheitsgrade: Dimensionen in Gelenkwinkelraum
Industrieroboter sechs DOF um einen möglichst großen Arbeitsraum abdecken zu können.
Wie viele Freiheitsgrade / Bewegungsfreiheitsgrade hat Ihre Hand?

## Slide 20: Objekte und Objektlagen im euklid. 3D-Raum
Zusammenhang von f und F
F ≥ f
Beispiele:
  Freiheitsgrad f eines 7-achsigen Roboters ist 6, Bewegungsfreiheitsgrad F ist 7
  Freiheitsgrad f einer menschlichen Hand ist 6, Bewegungsfreiheitsgrad F ist 22
Um einen Freiheitsgrad f = 6 für den Effektor eines Roboters zu erreichen, sind mindestens F = 6 Bewegungsachsen nötig
Englisch: DOF (degrees of freedom, Bewegungsfreiheitsgrad)

## Slide 21: Orientierungsbeschreibung mit 3x3-Matrix
Jede beliebige Orientierung eines starren Körpers im 3-dim., euklidischen Raum ist erreichbar durch 3 Rotationen um geeignete Achsen. Jede Rotation um eine Achse kann durch eine 3x3 Rotationsmatrix dargestellt werden.
Beispiel:
  Rotation eines Punkts P um die z-Achse des zugrundeliegenden Koordinatensystems:
Notes: Während Sie für die Beschreibung der Objektposition mit einem dreidimensionalen Vektor auskommen, benötigen Sie für die Orientierung eine 3x3 Matrix, welche mehrere Rotationen beinhalten kann. Um jede Orientierung im euklid. Raum beschreiben zu können benötigen Sie mind. 3 Rotationen um geeignete Achsen.

## Slide 22: Orientierungsbeschreibung mit 3x3-Matrix

## Slide 23: Orientierungsbeschreibung mit 3x3-Matrix
Es gilt (1):
Additionstheorem (2):
Ausmultiplizieren von (2) und Einsetzen von (1) in (2)
Notes: Das Objekt lässt sich durch Polarkoordinaten mit l Entfernung zum Ursprung und dem Winkel angegeben.
Wir wollen um drehen.
Das Objekt lässt sich durch Polarkoordinaten mit l Entfernung zum Ursprung und dem Winkel ∅ angegeben.
Wir wollen um ∝ drehen.

## Slide 24: Orientierungsbeschreibung mit 3x3-Matrix
Bei einer Drehung um einen Winkel um die z-Achse gilt:
  Ein Punkt P mit den Koordinaten (x,y,z)T geht über in den Punkt P‘ mit den Koordinaten (x‘,y‘,z‘)T mit:
  z-Koordinate bleibt fest, da die Drehachse die z-Achse ist
Schreibweise in Matrixform: